Autran MBX

Жидкость для автоматических трансмиссий

Применение

Autran MBX - жидкость "универсального" типа для автоматических трансмиссий, разработанная для применения в современных автоматических коробках передач, где необходимы жидкости, отвечающие требованиям Ford Mercon, DX II D и др.

Autran MBX  может также использоваться в большенстве систем рулевого управления с гидроусилителями и в некоторых механических коробках передач с ручным приводом, для которых требуются жидкости для автоматических трансмиссий (ATF).

Основные преимущества

•	Отвечая большенству спецификаций, позволяет сократить ассортимент жидкостей в 	одном парке автомобилей и избежать возможности неправильного применения

•	Превосходная низкотемпературная текучесть и высокая термическая стабильность

•	Защита от ржавления и коррозии, хорошая совместимость с материалами уплотнений

•	Усиленные фрикционные характеристики и защита от износа

•	Не содержит спермацетовое масло

Спецификации

•	Mercedes Benz 236.6

•	ZF TE-ML 03D, 04D, 11A, 14A, 17C

•	MAN 339 type D

- Voith G607

Autran MBX отвечает требованиям DEXRON II D, а также может быть использована для обслуживания автоматических трансмиссий, устанавливаемых большенством производителей таких, как	Audi, BMW, Jaguar, Opel, PSA Porshe, Renault, Saab, Scania, Volvo, Volkswagen, Renk, для трансмиссий Daiwa и Midimat.

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60oC, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Охрана здоровья, безопасность и окружающая среда

Сведения по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды содержатся в информационном листке по безопасности применения материалов. В нем подробно описаны потенциальные опасности, даны предостережения и указаны меры по оказанию первой помощи, а также содержится информация по воздействию на окружающую среду и способам удаления отработавших продуктов.

Фирма British Petroleum Company p.l.c. или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность, если продукт применяется с нарушением указанных инструкций и предостережений  или используется не по прямому назначению. Прежде, чем применять продукт не по прямому назначению потребителю следует получить консультацию в местном офисе BP.

## Autran MBX

# Жидкость для автоматических трансмиссий

Типичные характеристики

|  | Методы испытаний | Единица измерения |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Плотность при 15oC | ISO 3675 ASTM D 1298 | кг/м3 | 870 |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура вспышки в открытом тигле | ISO 2592 ASTM D92 | oC | 217 |
| Кинематическая вязкость при 100oC 40oC | ISO 3104 ASTM D445 | мм2/с | 7.5 39 |
| Индекс вязкости | ISO 2909 ASTM D2270 | - | 163 |
| Температура застывания | ISO 3016 ASTM D97 | oC | -42 |
| Цвет |  |  | красный |

Вышеуказанные данные являются типичными для продукта, полученного в условиях нормальных производственных допусков, и не представляют собой технические условий

Этот листок технических данных (TDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Никаких гарантий или репрезентативности, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты  данных или информации, содержащейся в данной публикации, фирма не выдает.

Потребитель обязан оценить и безопасно использовать продукты в пределах рекомендаций, содержащихся в листке технических данных, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Никакие положения, содержащиеся в данной публикации, не должны истолковываться как разрешение, рекомендация или предоставление права на подачу патентной заявки на изобретение, в явной или подразумеваемой форме, без приобретения законной лицензии.

Продавец не несет ответственность за убытки и потери, понесенные Покупателем в результате опасности или риска, указанных в информационном листке, и связанных с соответствующими нефтепродуктами, (при условии, что этот отказ от ответственности не нарушает законных прав Покупателя соответствующих нефтепродуктов).