# ProCool

Охлаждающая жидкость без силикатов

с увеличенным интервалом замены.

____________________________________________________________________________________

## Применение

| ProCool – концентрат охлаждающей жидкости для бензиновых и дизельных двигателей. Представляет собой смесь моноэтиленгликоля с химическими агентами. Не содержит силикаты, нитриты, амины и фосфаты. Оптимально сбалансированный пакет присадок обеспечивает прекрасную защиту от коррозии и накипи в течение всего срока службы, даже при эксплуатации с увеличенным интервалом замены. | Обеспечивает прекрасную антикоррозийную защиту деталей из алюминия. Может поставляться в виде концентрата или уже разбавленным и готовым к применению. |
| --- | --- |

____________________________________________________________________________________

Спецификации

| ProCool соответствует или превосходит требованиям: Audi/VW TL 774 D; MB 325.3; Ford WWS-M97B44-D; | GM/Opel GM6277M; MAN Type324 SNF; Deutz, MWM, Caterpillar, Cummins; Saab, Mazda, Renault Scania. |
| --- | --- |

____________________________________________________________________________________

Хранение

| Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. | Продукты не должны храниться при температурах выше 60 oC, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию. |
| --- | --- |

____________________________________________________________________________________

Охрана здоровья, безопасность и окружающая среда

| Сведения по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды содержатся в информационном листке по безопасности применения материалов. В нем подробно описаны потенциальные опасности, даны предостережения и указаны меры по оказанию первой помощи, а также содержится информация по воздействию на окружающую среду и способам удаления отработавших продуктов. | Фирма British Petroleum Company p.l.c. или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность, если продукт применяется с нарушением указанных инструкций и предостережений или используется не по прямому назначению. Прежде, чем применять продукт не по прямому назначению потребителю следует получить консультацию в местном офисе BP. |
| --- | --- |

____________________________________________________________________________________

# ProCool

### Охлаждающая жидкость без силикатов

### с увеличенным интервалом замены.

_____________________________________________________________________________________

Типичные характеристики

_____________________________________________________________________________________

Методы	                   Единицы	        	Типичные

испытаний	                   измерения	значения

_____________________________________________________________________________________

Цвет 					красный

Плотность при 20 °C	DIN 51757		г/cм3		1.113

Коэффициент	DIN 51758		nd20		1.434

преломления

Температура кипения	ASTM D1121		°C		>110

_____________________________________________________________________________________

.

Вышеуказанные данные являются типичными для продукта, полученного в условиях нормальных производственных допусков, и не представляют собой технические условия

| Этот листок технических данных (TDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Никаких гарантий или репрезентативности, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных или информации, содержащейся в данной публикации, фирма не выдает. Потребитель обязан оценить и безопасно использовать продукты в пределах рекомендаций, содержащихся в листке технических данных, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Никакие положения, содержащиеся в данной публикации, не должны истолковываться как разрешение, рекомендация или предоставление права на подачу патентной заявки на изобретение, | в явной или подразумеваемой форме, без приобретения законной лицензии. Продавец не несет ответственность за убытки и потери, понесенные Покупателем в результате опасности или риска, указанных в информационном листке, и связанных с соответствующими нефтепродуктами, (при условии, что этот отказ от ответственности не нарушает законных прав Покупателя соответствующих нефтепродуктов). |
| --- | --- |

_____________________________________________________________________________________